## Slide 1: 超标量超流水处理机
谢卫华

## Slide 2: 超标量超流水处理机
超标量超流水处理机典型结构
超标量超流水线处理机性能
不同类型流水线处理机运行时间

## Slide 3: 超标量超流水线处理机
1 指令执行时空图
超标量处理机主要开发空间并行性，依靠重复设置的操作部件上同时执行多个操作来提高程序的执行速度
超流水线处理机主要开发时间并行性，在同一个操作部件上重叠多个操作，通过使用较快时钟周期的深度流水线来加快程序的执行速度。
超标量超流水线处理机：为了进一步提高指令级并行度，把超标量技术与超流水线技术结合在一起，这就是超标量超流水线处理机。图3.18表示它的指令执行时空图。
从指令级并行性来看：

## Slide 4
典型处理机结构
DEC公司的Alpha 21064微处理器采用了超标量流水线结构。它主要由4个部件和两个cache组成。如图3.19所示。
Alpha 21064的指令流水线结构，共有三条指令流水线，每个流水线周期可以发射两条指令。如图3.20所示。
从图3.20看到，三条指令流水线的平均级数是8级，且每个时钟周期能够发射两条指令。因此，Alpha 21064可认为是超标量超流水处理机。

## Slide 5
DEC公司的Alpha处理机为典型的超标量超流水线结构。
主要由四个功能部件和两个Cache组成：整数部件EBOX
浮点部件FBOX
地址部件ABOX
中央控制部件IBOX
指令Cache和数据Cache
在EBOX内还有多条专用数据通路，可以把运算结果直接送到执行部件。
典型处理机结构

## Slide 6
中央控制部件IBOX能够同时完成：
同时读出两条指令；
同时对两条指令进行译码，并作相关性检测；
如果资源和相关性允许，IBOX就把两条指令同时发射给EBOX、ABOX和FBOX三个执行部件中的两个。
指令流水线的控制方式：
采用顺序发射乱序完成。
在指令Cache中有一个转移历史表，实现条件转移的动态预测。

## Slide 7
Alpha 21064处理机共有三条指令流水线：
(1)整数操作流水线为7个流水段，其中，取指令2个流水段、分析指令2个流水段、运算2个流水段、写结果1个流水段。
(2)访问存储器流水线为7个流水段。
(3)浮点操作流水线分为10个流水段，其中，浮点执行部件FBOX的延迟时间为6个流水段。
三条指令流水线的平均段数为(7+7+10)/3=8，且每个时钟周期发射两条指令。因此，Alpha 21064处理机为超标量超流水线处理机。

## Slide 9
超标量超流水线处理机性能
T(1,1)=(k+N-1)Δt (3.1)
在理想情况下，N条指令在单流水线普通标量处理机上的执行时间为：
在一台指令级并行度为(m，n)的超标量超流水线处理机上，连续执行N条没有数据相关和控制相关的指令所需的时间为：
(3.8)
式中，k是指令流水线的流水段数(时钟周期数)，而不是流水线级数。式中第一项是执行开始m条指令所需要的时间，而第二项是执行其余N－m条指令所需要的时间。此时，每一个时钟周期执行完成mn条指令，也就是每一个流水线周期执行完成m条指令。

## Slide 10
超标量超流水线处理机性能
(3.9)
超标量超流水线处理机相对于单流水线标量处理机的加速比为：
当指令条数N→∞时，在理想情况下，加速比最大值为：
(3.10)

## Slide 11: 三种标量处理机的性能比较

## Slide 12
从三种标量处理机的性能曲线中，可以得出如下结论：
1.三种处理机的性能关系
超标量处理机的相对性能最高，其次是超标量超流水线处理机，超流水线处理机的相对性能最低，主要原因如下：
(1)超标量处理机功能部件的冲突比超流水线处理机小。在指令执行过程中的许多功能段，超标量处理机都重复设置有多个相同的指令执行部件，而超流水线处理机只是把同一个指令执行部件分解为多个流水级。

## Slide 13
(2)条件转移等操作造成的损失，超流水线处理机要比超标量处理机大。
由于超流水线处理机采用深度流水线结构，对条件转移等操作比超标量处理机敏感。
(3)超流水线处理机的启动延迟通常要比超标量处理机大。
超标量处理机在每个时钟周期的一开始就同时发射多条指令，
超流水线处理机把一个时钟周期平均分成多个流水线周期，每个流水线周期只发射一条指令。

## Slide 14
2.实际指令级并行度与理论指令级并行度的关系
当横坐标给出的理论指令级并行度比较低时，处理机的实际指令级并行度的提高比较快。
当理论指令级并行度进一步增加时，处理机实际指令级并行度提高的速度越来越慢。
在实际设计超标量、超流水线、超标量超流水线处理机的指令级并行度时要适当，否则，有可能造成花费了大量的硬件，但实际上处理机所能达到的指令级并行度并不高。
目前，一般认为，m 和 n 都不要超过 4。

## Slide 15
3.最大指令级并行度
一个特定程序由于受到本身的数据相关和控制相关的限制，它的指令级并行度的最大值是有限的，是有个确定的值。
最大指令级并行度由程序自身的语义决定，与这个程序运行在那一种处理机上及采用何种方法开发并行性无关。
对于某一个特定的程序，图中的三条曲线最终都要收拢到同一个点上。
对于各个不同程序，这个收拢点的位置也是不同的。

## Slide 16
在下列不同结构的处理机上运行8×8的矩阵乘法C＝A×B，计算所需要的最短时间。只计算乘法指令和加法指令的执行时间，不计算取操作数、数据传送和程序控制等指令的执行时间。加法部件和乘法部件的延迟时间都是3个时钟周期，另外，加法指令和乘法指令还要经过一个“取指令”和“指令译码”的时钟周期，每个时钟周期为20ns，C 的初始值为“0”。各操作部件的输出端有直接数据通路联接到有关操作部件的输入端，在操作部件的输出端设置有足够容量的缓冲寄存器。
不同类型流水线处理机运行时间

## Slide 17
要完成两个8×8矩阵相乘，共要进行8×8×8＝512次乘法，8×8×7＝448次加法。
（1）处理机中只有一个通用操作部件，采用顺序方式执行指令。
顺序执行时，每个乘法和加法指令都需要五个时钟周期。计算所需要的时间为
T＝（512＋448）×5×20 ns＝96 000 ns

## Slide 18
（2）单流水线标量处理机，有一条两个功能的静态流水线，流水线每个功能段的延迟时间均为一个时钟周期，加法操作和乘法操作各经过三个功能段。
静态双功能流水线结构如图。要首先把所有乘法计算完，流水线排空后再输入加法任务。计算所需要的最短时间为
T＝[( 5＋512－1 )＋( 3＋448－l )]×20 ns＝19320 ns

## Slide 19
（3）多操作部件处理机，处理机内有独立的乘法部件和加法部件，两个操作部件可以并行工作。只有一个指令流水线，操作部件不采用流水线结构。单流水线多操作部件处理机结构如图 。加法操作有时可与乘法操作并行执行，同时考虑乘法流水线的乘积与加法流水线的加数之间可能出现的“先写后读”数据相关，加法与乘法的最后一次运算结束的时间差应为三个时钟周期。计算所需要的最短时间为
T＝[5＋( 512－1)×3＋3]×20 ns＝30820 ns

## Slide 20
（4）单流水线标量处理机，处理机内有两条独立的操作流水线，流水线每个功能段的延迟时间均为一个时钟周期。
流水线结构如图，分析方法同（2），但流水线不需排空。计算所需要的最短时间为
T＝[5＋( 512－1)＋448]×20 ns＝19 280 ns

## Slide 21
（5）超标量处理机，每个时钟周期同时发射一条乘法指令和一条加法指令，处理机内有两条独立的操作流水线，流水线的每个功能段的延迟时间均为一个时钟周期。
流水线结构如图，分析方法同（3），但乘与加操作均为流水化，可在不同的流水线上并行执行。计算所需要的最短时间为
T＝[5＋( 512－1)＋3]×20 ns＝10 380 ns

## Slide 22
（6）超流水线处理机，把一个时钟周期分为两个流水节拍，加法部件和乘法部件的延迟时间都为六个流水节拍，“取指令”和“指令译码”仍分别为一个流水节拍，每个时钟周期能够分时发射两条指令，即每个流水节拍能够发射一条指令。
流水线结构如图，分析方法同（4），区别在于时钟周期为10ns，且流水线已细化。计算所需要的最短时间为
T＝[ 8＋( 512－1)＋448]×10 ns＝9670 ns

## Slide 23
（7）超标量超流水线处理机，把一个时钟周期分为两个流水节拍，加法部件和乘法部件延迟时间都为六个流水节拍，“取指令”和“指令译码”仍分别为一个流水节拍，每个流水节拍能够同时发射一条乘法指令和一条加法指令。
流水线结构如图。综合(5)和(6)的分析可知，计算所需要的最短时间为 T＝[8＋( 512－1)＋6]×10 ns＝5250 ns