## Slide 1: 向量处理机的评估
谢卫华

## Slide 2: 向量处理机的评估
向量处理机的性能评估
典型向量处理机
向量处理机的发展

## Slide 3: 向量处理机的性能评估
衡量向量处理机性能的主要参数有：
一条向量指令的执行时间
一组向量操作的执行时间
向量流水线的最大性能
半性能向量长度

## Slide 4
一条向量指令的执行时间
式中，Ts为流水线建立时间，Te为第一对向量元素通过流水线的时间，Tc为流水线的时钟周期
在向量处理机的流水功能部件中，执行一条向量长度为n的向量指令的时间Tvp可表示为
Tvp＝Ts＋Te＋(n－1)Tc (4.1)
4.1式也可以写成如下形式
Tvp＝sTc＋lTc＋(n－1)Tc＝(s＋l＋n－1)Tc (4.2)
式中，s为建立流水线所需时钟周期数，l为流水功能部件的级数。

## Slide 5
一组向量操作的执行时间
一组向量操作的执行时间主要取决于下面三个因素：向量的长度，向量操作之间是否存在流水功能部件的使用冲突和数据相关性。
把几条能在一个时钟周期内一起开始执行的向量指令称为一个编队。
同一个编队中的向量指令一定不存在功能部件的使用冲突和数据相关性。如果存在这种冲突和相关，需要把它们调整在不同的编队之中 。

## Slide 6
【例7】假设每种流水功能部件只有一个，下面一组向量操作能分成几个编队?
LV V1, M(X) ;取向量X
MULV V2, F0,V1;向量X和标量相乘LV V3, M(Y) ;取向量Y
ADDV V4,V2,V3 ;向量加
SV M(Y), V4 ; 保存结果
第1条指令为第1编队。
第2条指令与第1条指令间存在数据相关，所以它们不能放在同一个编队中。第2条指令与第3条指令间不存在功能部件冲突和数据相关，所以它们是第2编队。
ADDV指令与第3条指令数据相关，所以ADDV为第3编队。
第5条指令与ADDV 指令有数据相关，所以SV指令是第4个编队。
因此这一组向量操作划分为4个编队
1. LV
2. MULV LV
3. ADDV
4. SV

## Slide 7
若一个编队的执行时间与向量长度n无关。设一个编队的执行时间为Tch，一组由m个编队组成的向量操作的总执行时间记为Tmch，则有：
Tmch＝m×Tch (4.3)
上述例子中，整个程序分为4个编队，所以Tmch＝4Tch
除了上述向量操作的真正执行时间外，还需要考虑向量的启动时间。启动时间Ts是向量操作流水线的延迟，也就是流水线的建立时间，它等于流水功能部件的流水段数，即流水线的深度。

## Slide 8
分段开采时一组向量操作的总执行时间
当向量长度n大于向量寄存器长度MVL时，需要分段开采。分段开采的时间开销应包括执行标量代码的开销Te、向量启动开销Ts。所以向量长度为n的一组向量操作的整个执行时间是：
Te、Ts、Tch的值与编译系统和处理机有关。Te通常是一个常数，如CRAY-1的Te＝15。寄存器分配和指令的调度既会影响编队的组合，也会影响每个编队的启动开销。
(4.4)

## Slide 9
【例9】在一台向量处理机上实现A＝B×s操作，其中 A、B是长度为200的向量，s是一个标量，向量寄存器长度为64，各功能部件的启动时间和之前相同。求总的执行时间和一个结果元素的平均执行时间。
解:因向量长度n=200,超过向量寄存器长度(64)，所以采用分段开采方法。每次循环主要由3条向量指令组成：
LV V1,Ｒb ; 取向量B
MULV V2,V1,Fs; 向量B和标量s相乘
SV Ra,V2 ; 存向量A
3条指令由于存在相关性，它们必须属于3个编队，故Tch＝3设Te＝15， 代入式(4.4)，得
其中，Ts是上述3条向量指令的启动时间之和，即 Ts＝Ts1＋Ts2＋Ts3＝12＋7＋12＝31(时钟周期) 故 T200＝660＋4×31＝784(时钟周期)。
一个结果元素的平均执行时间(包括启动开销)为784/200＝39(时钟周期)

## Slide 10
【例10】在某向量处理机上执行Y＝a×X＋Y运算 ， 其中X、Y是向量，最初存放在内存，a是一个标量。它们的向量指令如下：
解:将上述5条指令分成3个编队，且前两个编队中每两条指令组成一个链接：LV V1,M(X) MULV V2,F0,V1 编队1:取数与乘法指令链接 LV V3,M(Y) ADDV V4,V2,V3 编队2:取数与加法指令链接 SV M(Y),V4 编队3:把结果存入
LV V1,M(X) ; 取向量X MULV V2,F0,V1 ; 标量a和向量X相乘 LV V3, M(Y) ; 取向量Y ADDV V4, V2,V3; 完成Y＝aX＋Y SV M(Y), V4 ; 存结果Y
可知Tch＝3，Ｔe＝15，Ｔs＝12＋7＋12＋6＋12＝49，MVL＝64，代入式(4.4)，
求完成上述向量操作的总执行时间。

## Slide 11
最大性能R∞和半性能向量长度n1/2
图4.10画出了向量流水处理速率与向量长度n的关系。
半性能向量长度n1/2是为达到一半R∞值所需的向量长度。它是评价向量流水线建立时间对性能影响的参数。它表示为建立流水线而导致的性能损失。若向量长度n＝n1/2，则表明整个向量流水处理中只有一半时间是在做有效操作，而另一半时间是浪费掉的。通常希望向量流水线有较小的n1/2。
R∞表示当向量长度为无穷大时的向量流水线的最大性能。常在评价峰值性能时使用，单位是MFLOPS。它表示为
(4.5)

## Slide 12
【例11】例10中，假设时钟频率为200MHz，求最大性能R∞和n1/2
[解] 因为每个循环只有2次浮点运算操作，所以代入式(4.5)有
从MFLOPS定义可知
现已求出R∞＝100 MFLOPS，所以有
即Tn1/2＝8×n1/2。
设n1/2≤64，则 Tn1/2＝1×64＋3n 1×64＋3×n1/2＝8×n1/2
n1/2＝12.8 取n1/2＝13

## Slide 13: 向量协处理器
以中小型机或微机作主机，向量处理部件作为外围设备，加速向量的处理速度。
向量协处理器是为中小型用户设计的，解决科学计算中大量向量处理任务的一种装置。
FPS-164是最典型的向量协处理器，美国浮点系统公司生产。每个向量处理器有两个乘加部件，两组向量寄存器，两组标量寄存器。向量寄存器有2组4个２Ｋ个操作数，每个操作数４个字节。
各向量处理器同步地运算，但它们处理的数据各不相同。
向量操作可以和标量处理器中的标量操作同时进行
向量处理机典例

## Slide 14
FPS-164向量协处理器的结构

## Slide 15
CRAY Y-MP，C90
从20世纪90年代起，出现了新型的并行向量处理机PVP(parallel vector processor)，其显著特点是采用多个向量处理器的系统结构，用时间并行＋空间并行手段来实现向量处理的高速化。
1991年问世的美制CRAY Y-MP 816采用了多处理机配置，其系统结构如图4.11所示。系统可以配置1台、2台、4台、8台处理机。Y-MP的8个CPU共享中央存储器、I／O子系统、处理机通信子系统和实时钟。

## Slide 16
CRAY Y-MP，C90对Y-MP系列在技术和规模上做了进一步改进。
系统由16个类似于Y-MP816的CPU组成。16台处理机共享主存储器的容量高达256MB(2GB)。
SSD存储器的容量最多达16GB，可选作第二级主存储器。
两条向量流水线和两个功能部件可以并行操作，每个时钟周期能产生4个向量计算结果。这意味着每台处理机有4路并行性，因此16台处理机每个时钟周期最多可以产生64个向量计算结果。
C90运行UNICON操作系统，提供向量化的FORTRAN77和C编译器。64路并行性和4.2ns时钟周期相配合，可使系统的峰值性能达到16GFLOPS，系统最大I／O吞吐率为13.6MB／s。

## Slide 17
NECSX-X系列
日本NEC公司研制的SX-X系列宣称峰值速度可达22GFLOPS。达到这一性能指标的主要措施之一是使用了基于VLSI和高密度封装技术的2.9ns时钟。
向量部件由4台运算处理机AP0-AP3组成，它们通过共享向量寄存器或通过2GB的共享主存储器MMU实现彼此通信。
每台处理机有4组向量流水线，每组包括2条加法／移位流水线和2条乘法／逻辑流水线。类似于C90，4台处理机可达到64路并行性。
系统最多可以配置4台I／O处理机，每台I／O处理机的数据传输率为1GB／s。系统最多可以提供256个通道，用于高速网络、图形和外围设备的操作。通道传输率100MB／s。图4.12表示NECSX-X44向量处理机的系统结构框图

## Slide 18: 向量处理机的发展
向量计算机系统结构的主要优点：
(1) 通过流水线方式有效提高了存储器带宽
(2) 流水结构的运算器有很高的性能价格比
(3) 非常简单的机制就能满足通信和同步要求
向量处理机通常以Mflops(Millin of Floating pointperconu)作为速度单位。
一般认为，在标量计算机中，执行一次浮点运算需要２～５条指令，平均需３条指令。

## Slide 19
1. 向量计算机系统结构的发展趋势是：
(1) 提供多种向量运算指令。
(2) 除具有向量处理功能外还有其它功能。
(3) 采用多层次的存储器系统。
(4) 流水线技术与并行技术相结合。
2. 向量计算机系统结构要解决的六个技术问题：
(1) 处理机带宽，有两条途径：
运算部件采用流水线结构。
用多个运算器构成并行系统。

## Slide 20
(2)存储器带宽，多种解决方法：
用多个独立的存储体构造大容量存储器系统。
采用多层次的存储器系统提高访问速度。
采用Cache和可寻址的寄存器组效果最好。
采用流水线技术，存储系统的速度快5～20倍
(3)输入／输出带宽，有10～29个DMA通道。
(4)通信带宽，共享存储器或互连网络。
(5)同步系统，多流水线结构通过控制程序使所有流水线能够同步工作。
(6) 多用途，例如，能够处理非数值计算问题

## Slide 21: 本 章 小 结
向量流水处理机是指令级并行的另一类机器。这种机器能较好地发挥流水线技术的特性，可以达到较高的计算速度。
本章介绍了向量处理的基本概念，向量流水处理机的一般结构，提高向量流水处理机性能的常用技术，新型向量流水处理机。
本章重点是：
(1)三种向量处理方式；
(2)存储器存储器结构，寄存器－寄存器结构；
(3)链接技术。