## Slide 1: 向量机多功能并行操作
谢卫华

## Slide 2: 向量机多功能并行操作
平衡标量和向量运算
多功能部件并行
链接技术
加速以向量方式操作的循环
采用多处理机系统

## Slide 3: 提高向量处理机性能的方法
本节讨论改善向量机性能的方法：
第一种方法是要平衡标量和向量运算
第二种方法采用多功能部件，使它们并行工作。
第三种方法是链接技术，加快一串向量指令的操作速度。
第四种方法是加速以向量方式操作的循环。
第五种方法是采用多处理机系统。

## Slide 4: 向量与标量性能的平衡
实际的应用问题中通常既有向量计算又有标
量计算，而且两类计算有一定的比例
向量平衡点(vector balance point)：为了使向量硬件设备和标量硬件设备的利用率相等，
一个程序中向量代码所占的百分比。
关键问题是：希望向量硬件和标量硬件都能
够充分利用，不要空闲。

## Slide 5
例如：一个系统的向量运算速度为90Mfolps，
标量运算速度为10Mfolps。如果程序的90％
是向量运算，10％是标量运算。则向量平衡
点为0.9。硬件利用率最高。
向量处理机的向量平衡点必须与用户程序的
向量化程度相匹配。
IBM向量计算机的设计思想与上述方法不同，
它维持较低的向量与标量比例，定在3～5的
范围之间。这种做法能够适应通用应用问题
对标量和向量处理要求。

## Slide 6
机器型号
几种超级计算机的向量性能和标量性能
Fujitsu VP400
Cray IS
Cray 2S
Cray X-MP
Cray Y-MP
Hitachi S820
NEC SX2
向量性能 Mflops
标量性能 Mflops
向量平衡点
85.0
9.8
0.90
151.5
11.2
0.93
143.3
13.1
0.92
201.6
17.0
0.92
737.3
17.8
0.98
424.2
9.5
0.98
207.1
6.6
0.97

## Slide 7
多功能部件的并行操作
在向量处理机中，为了加快向量操作，通常都采用独立的多个功能部件，并使它们并行工作。
CRAY-1处理机的结构图，共有向量部件、浮点部件、标量部件、地址运算部件四组12个功能独立的单功能流水部件。图4.7演示

## Slide 8
为了更清楚地理解提高向量处理机性能的技术，先来分析向量指令的类型及其执行过程中出现的问题。 在寄存器－寄存器型的Cray-1机器中，向量指令可以综合为4种型式

## Slide 9
第一类参加运算的是两个向量数据，操作结果也是一个向量，操作数与结果都是存放在向量寄存器中。

## Slide 10
第二类参加运算的数据，一个是来自向量寄存器的向量数据，另一个是来自标量寄存器的标量， 两数进行操作后， 得到的是一个向量，存放在向量寄存器中。

## Slide 11
第三类与第四类向量指令是存储器的存、取指令，即由主存储器取数经过固定的延迟时间传送到向量寄存器中。存数则是反向传送。

## Slide 12
在向量指令的执行过程中，由于每条向量指令的执行都需要一定的时间，各指令之间可能出现的相互影响可以归纳为4种情况
如：V0←V1＋V2
V4←V3×V5
上述两条指令使用的是不同的向量寄存器，不同的功能流水部件，因此其操作可以并行。
(1) 相继的两条向量指令之间没有数据的相关和设备的相关问题。两条指令的操作可以并行进行
(2) 相继两条向量指令之间有设备相关问题，没有数据相关
(3) 相继的两条指令有数据相关的问题，它们共享同一个操作数寄存器
(4) 相继两条指令既有数据寄存器相关，也有功能部件相关的问题

## Slide 13
在向量指令的执行过程中，由于每条向量指令的执行都需要一定的时间，各指令之间可能出现的相互影响可以归纳为4种情况
如：V3←V1＋V2 V6←V4＋V5 上述两条指令都是加法指令，需要占用加法功能部件。如果该机只有一个加法功能部件，则第2条指令需要第1条指令执行结束，释放加法功能部件后才可以进行。
(1) 相继的两条向量指令之间没有数据的相关和设备的相关问题。两条指令的操作可以并行进行
(2) 相继两条向量指令之间有设备相关问题，没有数据相关
(3) 相继的两条指令有数据相关的问题，它们共享同一个操作数寄存器
(4) 相继两条指令既有数据寄存器相关，也有功能部件相关的问题

## Slide 14
在向量指令的执行过程中，由于每条向量指令的执行都需要一定的时间，各指令之间可能出现的相互影响可以归纳为4种情况
如：V3←V1＋V2 V6←V1×V5 上述两条指令都需要访问V1向量寄存器，但是两条指令所要处理的向量元素可能不同，处理的向量有效长度不同，所以不可能同时使用V1，只可能在第1条指令释放后才能执行第二条。
(1) 相继的两条向量指令之间没有数据的相关和设备的相关问题。两条指令的操作可以并行进行
(2) 相继两条向量指令之间有设备相关问题，没有数据相关
(3) 相继的两条指令有数据相关的问题，它们共享同一个操作数寄存器
(4) 相继两条指令既有数据寄存器相关，也有功能部件相关的问题

## Slide 15
在向量指令的执行过程中，由于每条向量指令的执行都需要一定的时间，各指令之间可能出现的相互影响可以归纳为4种情况。
如：V0←V1＋V2；
V3←V1＋V5 须在第一条对使用资源释放后才可以执行后一条。这种向量指令占用资源，需要预定若干个时钟周期，这段时间与流水线部件延迟时间、向量的长度有关，须满足它的预定时钟周期数，才能保证结果的正确。从以上分析可以看出，在第一种情况下，同相继向量指令不产生设备的冲突和源操作数地址的冲突，所以两条指令可以相继发出，向量的操作可以并行。
(1) 相继的两条向量指令之间没有数据的相关和设备的相关问题。两条指令的操作可以并行进行
(2) 相继两条向量指令之间有设备相关问题，没有数据相关
(3) 相继的两条指令有数据相关的问题，它们共享同一个操作数寄存器
(4) 相继两条指令既有数据寄存器相关，也有功能部件相关的问题

## Slide 16
并行工作约束条件是：1.不存在向量寄存器使用冲突；2.不存在功能部件使用冲突。
1.向量寄存器使用冲突：是指并行工作的向量指令中的源向量或结果向量使用相同的向量寄存器。
2.功能部件使用冲突：
是指同一功能部件为多条并行工作的向量指令所使用。
例如： V4←V1＋V2 V5←V1＋V2 V5←V2∧V3 V5←V3∧V4 左组中两条向量指令的一个源向量都使用V2寄存器，就出现了向量寄存器使用冲突。右组中，两条指令的结果向量都使用V5寄存器，故结果向量寄存器使用冲突。 上述二例两条指令都不能同时执行，必须在第一条指令执行完后，才能开始执行第二条指令。因为，左面一组两条指令中使用V2时的首元素下标可能不同，向量长度可能不同，因而难以保证由V2同时向两条指令提供所需的源向量。

## Slide 17
并行工作约束条件是：1.不存在向量寄存器使用冲突；2.不存在功能部件使用冲突。
1.向量寄存器使用冲突：是指并行工作的向量指令中的源向量或结果向量使用相同的向量寄存器。
2.功能部件使用冲突：
是指同一功能部件为多条并行工作的向量指令所使用。
例如：V3←V3＋V2 V6←V4＋V5 由于两条向量指令都使用同一个浮点加功能部件，因此发生了浮点加功能部件使用冲突。
在理想情况下，若有m个功能部件并行工作，可使运算速度提高m倍。但是实际上，由于程序本身并行性有限，并可能发生上述两种冲突，因此能完全并行工作的功能部件数总是小于m。

## Slide 18
链接技术
利用向量指令间存在的先写后读的数据相关性来加快向量指令序列执行速度的技术称为链接技术
实质上，链接技术是第二章中讨论的标量流水定向传送方法在向量寄存器中的应用。
例如下面的向量加、向量乘操作： ADDV V1，V2，V3 ； V1←V2＋V3 MULV V4，V1，V5 ； V4←V1×V5 由于这两条指令间对V１向量寄存器存在先写后读相关，通常必须等加法指令做完后才可开始乘法指令。但如果使向量寄存器V1在同一时钟周期内，既接收一个功能部件送来的运算结果，又可把这一结果作为下一个向量指令运算所需的源操作数传送给另一个功能部件，那就可使这两个部件链接起来进行操作。通常把这种链接称为超级向量操作。当链接进入充分流水操作状态后，在1个时钟周期就可同时获取两个操作结果。

## Slide 19
在向量处理机中，机器能自动检测每一条向量指令是否可与它的前一条指令形成链操作。若满足链接条件，便在前一条指令的第一个运算分量结果到达作为本条指令的源操作数时，立即启动本指令工作而形成链操作
【例4】用链接技术进行向量运算：D＝A×(B＋C) 假设向量长度≤64，且向量B、C已由存储器取至V0和V1。
用下面3条向量指令可完成上述运算： LV V3，M(A) ； V3←A ADDV V2，V0，V1 ； V2←V0＋V1 MULV V４，V2，V3 ； V４←V2×V3 如图4.8所示。

## Slide 20
实现链接时，除了无向量寄存器使用冲突和无功能部件使用冲突外，还有时间上的要求： (1)只有当前一条指令的第1个结果分量送入结果向量寄存器的那一个时钟周期方可链接。 若错过该时刻就不能进行链接，在此情况下，当前一条向量指令全部执行完毕，释放向量寄存器资源后才能执行后面指令。 (2)当一条向量指令的两个源操作数分别是两条先行指令的结果寄存器时，要求先行的两条指令产生运算结果的时间必须相等，即要求有关功能部件的延迟时间相等(如例中的访存部件和浮点加部件延时均为6个时钟周期)。同时还要求这两条向量指令的向量长度必须相等，否则也不能链接。

## Slide 21
实现链接的条件：
(1)没有向量寄存器冲突和运算部件冲突。
(2)只有第一个结果送入向量寄存器的那一个
周期可以链接。
(3)先行的两条指令产生运算结果的时间必须
相等。
(4)两条向量指令的向量长度必须相等。

## Slide 22
分段开采技术
当向量的长度大于向量寄存器的长度时，必须把长向量分成长度固定的段。处理长向量的程序结构称为向量循环。
分段开采技术一次处理一个向量段。将长向量分段成循环是系统硬件和软件控制完成的，程序员看不到这种向量分段为循环的过程，即对程序员是透明的。每经过一次循环，就处理长向量的一个段。一般在进入循环以前，根据向量长度计算出循环计数值。

## Slide 23
分段开采技术适用于寄存器-寄存器型向量处理机。 经分段处理后，第1段长度为(n mod 64)，而以后各段的长度均为64。上述的这种分段需要一定的时间开销，应包括在流水线启动时间之内。在整个操作过程中，向量寄存器中的存放值需要改变，第1次操作时设置为(n mod 64)，以后则设置为64。

## Slide 24
在向量处理机中，前面讲了三种技术措施
多功能部件并行
采用独立并行工作的多个功能部件。
链接技术
利用向量指令间存在的先写后读的数据相关性来加快向量执行速度的技术
分段开采技术
当向量的长度大于向量寄存器的长度时，把长向量分成长度固定的循环段。每经过一次循环，就处理长向量的一个段。 在进入循环以前，系统根据向量长度计算出循环计数值。处理过程是系统硬件和软件控制完成的，对程序员是透明的。
CRAY-1是单处理机系统结构的向量计算机，诞生于1975，时钟周期为12.5ns。它的改进型 CRAY-1S于1979年生产，10流水线功能部件并行计算能力相当10台IBM3033或10台CDC Cyber7600

## Slide 25
采用多处理机系统结构
1990推出的CRAY Y-MP C90最多可以有16个向量处理机，时钟周期 4.2ns，浮点运算最高可达16GFLOPS 。
1985年推出的CRAY-2S为4个向量处理机，时钟周期 4.1ns，运算速度提高到480MIPS，浮点运算最高可达1800MFLOPS。
1983年推出CRAY X-MP416为4个向量处理机，时钟周期8.1ns， 4个向量处理机同时使用8流水线，运算速度提高到840MIPS。
基本上仍保持了CRAY-1的基本系统结构，但是它们已发展成为多处理机的系统结构。图4.9给出了CRAY X-MP的结构框图。
为了更有效地提高向量处理性能，新型向量机采用了多处理机系统结构。

## Slide 26
在系统设计时，力求做到处理速度、存储容量和I／O吞吐能力三者之间的平衡。
在确定的应用背景下，向量处理机系统性能应该随处理机数目的增加而线性地提高。
系统规模的扩展性不仅涉及CPU，还涉及存储器和I／O资源，另外还要考虑价格和效率。