## Slide 1: 向量处理机的基本概况
谢卫华

## Slide 2: 向量处理机的基本概况
从标量到向量
向量处理方法
向量处理机的结构概况

## Slide 3
若输入流水线的指令无任何相关，则流水线可获得高的吞吐率和效率。在科学计算中，往往有大量不相关的数据进行同一种运算，这正适合于流水线特点。因此就出现了具有向量数据表示和相应向量指令的向量流水线处理机，一般称向量流水处理机为向量机 。
从标量到向量

## Slide 4
具有向量数据表示和向量指令系统的处理机
向量处理机是解决数值计算问题的一种高性能计算机
向量处理机属大型或巨型机，也可以用微机加一台向量协处理器组成
向量处理机一般都采用流水线结构，通常有有多条并行工作的流水线
必须把要解决的问题转化为向量运算，才能发挥向量处理机的效率

## Slide 5
一个简单的C语言程序如下： for (i = 10; i <= 1010; i++) c[i] = a[i] + b[i+5] ;
在向量处理机上, 可以只用一条指令： C(10:1010)=A(10:1010) + B(15 :1015) 一条向量指令可处理Ｎ个或Ｎ对操作数
在标量处理机上用10多条指令，其中有8条指令要循环1000次。
采用多寄存器结构的两地址指令编写程序
存储器采用字节编址方式，字长为32位

## Slide 6
在一般标量处理机中需要如下指令序列来实现（A、B、C分别是向量a、b、c在内存中的起始地址）：
START: LOAD R0, ST ;读循环初值10
LOAD R1, ED ;读循环终值1010
LOAD R2, L ;读内存地址增量4
MOVE R3, R2
MUL R3, R0 ;计算向量偏移量,
;初始值为40
LOOP: LOAD R4,A(R3) ;读A向量的一个元素

## Slide 7
LOAD R5, B(R3) ;读B向量的一个元素
ADD R4, R5 ;加一个元素
STORE R4, C(R3) ;写C向量的一个元素
ADD R3, R2 ;改变向量偏移量
INC R0 ;循环次数增1
CMP R0, R1 ;循环是否结束
BLE LOOP ;循环未结束转LOOP, ;否则继续
HALT ;停机
ST: 10 ;循环初值
ED: 1010 ;循环终值
L: 4 ;内存地址增量

## Slide 8
三个参数表示一个等间距向量：
向量起始地址：A
向量长度：L
向量间距：f

## Slide 9
例如：我国研制的银河向量机，有8个向量寄存器V0～V7，每个向量寄存器由64个64位的寄存器组成，存储器字长64位，采用字节编址方式，则连续向量的间距为 f=8。向量指令采用三地址形式：
例如：Vi  Vj OP Vk，向量长度(VL)= 50，则实际完成的运算是：
V3,00～V3,49与V5,00～V5,49分别相加，
结果放在V1,00～V1,49中。

## Slide 10
用三个参数表示一个向量：
向量基地址：A
向量长度：L
向量位移量：f
向量有效长度：L－f
向量起始地址：A＋f
优点：每个向量可以带有位移，能够通过控制向量实现可变增量。
能够表示稀疏向量。

## Slide 11: 带位移量的向量表示法

## Slide 13
向量处理
标量是指单个量，而向量是指一组标量。
数组A＝（a1，a2，a3，…，an ），其中括号内的每一个元素ai就是一个标量。而A称为向量，它由一组标量组成。
为加深向量处理的了解，下面分析一个典型的向量求解问题：Y＝a×X＋Y
其中a为标量，X和Y为向量，初始值放在存储器中。用计算机求解这个表达式。
一条向量指令可以处理N个或N对操作数。我们把这N个互相独立的数叫做向量，对这样一组数的运算叫做向量处理。

## Slide 14
【例1】用标量处理机来计算 Y＝a×X＋Y。用标量指令对向量中的每个元素进行一次乘、加、存储操作 。现假定X和Y向量的首元素读出后放到寄存器RX和RY中，当向量元素长度为64时，它的循环程序段如下：
LD F0，a ；标量a装入寄存器F0
ADD R4，Rx，#512 ；向量元素的末地址装入寄存器R4 LOOP： LD F2，M(Rx) ；取向量元素X(i)
MUL F2，F0，F2 ；a与X(i)相乘
LD F4，M(Ry) ；取向量元素Y(i)
ADD F4，F2，F4 ；aX(i)与Y(i)相加 SD M(Ry)，F4 ；存储结果向量元素
ADD Rx，Rx，#8 ；X向量元素下标加1
ADD Ry，Ry，#8 ；Y向量元素下标加1
SUB R20，R4，Rx ；(R4)－(Rx)→R20，是否到限界值
BNZ R20，LOOP ；若循环未结束，转LOOP
为了实现循环操作，每次必须要指明对X和Y中元素位置的下标变量加1，并使操作次数每次减1，以判断循环是否结束。
标量处理机共需执行9×64＋2＝578条指令。

## Slide 15
【例2】用向量处理机来计算。Y＝a×X＋Y。此时必须使用向量指令。一条向量指令可以一次完成X或Y向量中所有元素的处理，当向量元素长度为64时，因此完成操作的程序段变为：
LD F0， a ；标量a装入F0
LV V1， M(X) ；向量X装入V1向量寄存器
(LV为向量取指令)
MULV V2， F0，V1 ；向量X与标量a相乘
(MULV为向量乘指令)
LV V3， M(Y) ；向量Y装入V3向量寄存器
ADDV V4， V2,V3 ；向量加aX＋Y(ADDV为向量加指令)
SV M(Y)，V4 ；存储结果向量(SV为向量存指令)
向量处理机只需执行6条指令。而同样计算标量处理机共需执行578条指令。因此，向量指令的处理效率要比标量指令的处理效率高得多。

## Slide 16
向量运算可采用3种不同处理方法。以计算表达式D＝A×(B+C)为例进行说明，其中A、B、C、D都是长度为N的向量
横向处理方法
向量计算按行的方式从左至右横向进行：
d1＝a1×(b1＋c1)
d2＝a2×(b2＋c2)
:
dN＝aN×(bN＋cN)
即逐个求向量D中N个分量：先进行相加运算k1←(b1＋c1)，k1为暂存单元；然后进行相乘运算d1←k1×a1
纵向处理方法
纵横处理方法
当采用流水方式计算时，在每个向量加乘运算中都会发生数据相关。
当使用静态流水线时，还要进行2次乘和加功能的转移。这样共出现N次相关，2N次功能转换。
横向处理方法不适合于向量流水处理。

## Slide 17
存在两个问题： 在计算向量的每个分量时，都发生写读数据相关。流水线效率低 如果采用多功能流水线，必须频繁进行流水线切换
横向处理方式对向量处理机不适合 即使在标量处理机中，也经常通过编译器进行指令流调度。

## Slide 18
向量运算可采用3种不同处理方法。以计算表达式D＝A×(B+C)为例进行说明，其中A、B、C、D都是长度为N的向量
横向处理方法
向量计算是按列的方式自上而下纵向地进行 ：
首先是所有B和C向量元素对的相加运算，中间结果暂存到k1～kN中；然后再纵向加工所有对应元素的乘法运算。用向量指令形式表示，则变成：
K＝B＋C；D＝K×A
纵向处理方法
纵横处理方法
当采用流水方式计算时，数据相关在两条向量指令间仅有1次，而流水线加、乘 功能的切换只需1次。因此，纵向处理方法可获得较高的吞吐率，适合于在向量处理机中应用。例如存储器-存储器工作方式的向量处理机都采用纵向处理方法。
（b1＋c1）
（b2＋c2）
（bN＋cN）
d1＝a1×
d2＝a2×
…
dN＝aN×
k1
k2
k3

## Slide 19
这种处理方式适用于向量处理机 数据相关不影响流水线连续工作。
不同的运算操作只需要切换1次。
这种处理方式适用于存储器-存储器结构

## Slide 20
向量运算可采用3种不同处理方法。以计算表达式D＝A×(B+C)为例进行说明，其中A、B、C、D都是长度为N的向量
横向处理方法
是分组处理。组内采用纵向处理，组间采用横向处理
设向量长度为N，分成S组，每组长度为n；r为余数，也作为一组处理，共S+1组。 N＝Sn＋r
其中，n≤N，r＜n，所有参数均为正整数。
先算第1组：k1～n＝b1～n＋c1～n d1～n＝a1～n×k1～n
再算第2组：kn＋1～2n＝bn＋1～2n＋cn＋1～2n
dn＋1～2n＝an＋1～2n×kn＋1～2n
再算第3组，组内仍采用纵向处理。最后一组(S+1)为余数r，因r＜n，仍做为一组来处理。每组内各有两条向量指令。各组内有一次数据相关，需2次流水功能切换，且需n个中间向量暂存单元。
纵向处理方法
纵横处理方法
由于向量寄存器的长度有限(如CRAY-1的长度为64)，当向量长度N超过向量寄存器可表示的最大限度n时，就不得不分组加以处理。

## Slide 21
每组用两条向量指令，
每组发生相关两次，
其中组内发生数据相关一次，
组间切换时发生相关一次。
主要优点：
减少访问主存储器的次数 例如：中间变量T不写入主存储器

## Slide 22
向量运算3种不同处理方法特点。
横向处理方法
各组内有一次数据相关，需2次流水功能切换，且需n个中间向量暂存单元。纵横处理方法适合于寄存器-寄存器工作方式的向量处理机。
纵向处理方法
纵横处理方法
数据相关在两条向量指令间仅有1次，而流水线功能的切换只需1次。纵向处理方法可获得较高的吞吐率，适合于在向量处理机中应用。例如存储器-存储器工作方式的向量处理机都采用纵向处理方法。
当采用流水方式计算时，在每个向量加乘运算中都会发生数据相关。共出现N次相关，2N次功能转换。横向处理方法不适合于向量流水处理。

## Slide 23: 向量处理机的结构概况
“存储器-存储器”结构
采用纵向处理方式的向量处理机对处理机结构的要求：存储器－存储器结构
  向量指令的源向量和目的向量都是存放在存储器
  中，运算的中间结果需要送回存储器。
  流水线运算部件的输入和输出端都直接（或经过
  缓冲器）与存储器相联，从而构成存储器-存储
  器型操作的运算流水线。
    例如：STAR-100、CYBER-205

## Slide 24
  “存储器－存储器”型操作的运算流水线

## Slide 25
在向量的分组处理方式中，对向量长度N没有限制，但组的长度n却是固定不变的。
  对处理机结构的要求：寄存器－寄存器结构
  设置能快速访问的向量寄存器，用于存放源向量、目的向量及中间结果。让运算部件的输入、输出端都与向量寄存器相联，就构成了“寄存器－寄存器”型操作的运算流水线。
    典型的寄存器－寄存器结构的向量处理机
    美国的CRAY-1、我国的YH-1巨型机
“寄存器-寄存器”结构

## Slide 26
  以CRAY-1机为例
    美国CRAY公司
    1976年
    每秒1亿次浮点运算
    时钟周期：12.5ns
CRAY-1的基本结构
  功能部件
    共有12条可并行工作的单功能流水线，可分别流
    水地进行地址、向量、标量的各种运算。