## Slide 1: 实验3
ARP与IP包分析

## Slide 2
  一、实验目的：
  1、熟悉掌握Wireshark的使用方法；
  2、理解ARP原理与IP报文的报头结构。
  二、实验配置
  与因特网连接的计算机；
  主机操作系统为windows；
  Wireshark、IE等软件。

## Slide 3
三、实验步骤：
启动Wireshark，开始抓包；
在命令提示符中清除ARP缓存；
进行网络操作，操作结束后，单击软件中的stop按钮，停止包的抓获；
单击选中相应的数据包，在树形视图面板中看它各层协议首部的详细信息。要求分析ARP包、IP包。
针对运行结果，仔细观察数据包信息，完成实验报告。

## Slide 4: 四、实验报告内容
找到一个ARP请求分组，和对它的响应分组，观察ARP包的封装层次，是否所有的ARP请求都是广播包？
找到一个IP包，观察IP层首部，分析IP首部各字段值，并说明其含义，例如该IP协议版本号是多少？首部长度是几个字节？整个IP数据报长度是多少字节？源IP地址和目的IP地址各是什么？等等,尽量全面。
根据抓到的IP Header内容，计算校验和，并验证。

## Slide 5
注意：
  关于工具的具体使用可查阅其帮助文档，或借助搜索引擎查找相关资料。
  将分析的数据包详细信息进行截图，粘贴在实验报告中。