## Slide 1: 习题9解答
谢卫华

## Slide 2: 问题1，2
1. 计算机的外围设备是指（D ）单选题
A．输入/输出设备 B. 外存储器 C. 输入/输出设备及外存储器 D. 除了CPU和内存以外的其他设备
2. 打印机根据印字方式可以分为（C ）和（D ）两大类，在（C ）类打印机中，只有（A ）型打印机能打印汉字，请从下面答案中选择填空。单选
A． 针型打印机 B. 活字型打印机 C. 击打式 D. 非击打式

## Slide 3: 问题3
试推导磁盘存贮器读写一块信息所需总时间的公式
设读写一块信息所需总时间为Tb，平均找道时间为Ts，平均等待时间为TL，读写一块信息的 传输时间为Tm，则：
Tb=Ts＋TL＋Tm。
假设磁盘以每秒r转速率旋转，每条磁道容量为N个字， 则数据传输率=rN个字/秒。又假设每块的字数为n，因而一旦读写头定位在该块始端，就能在
Tm≈（n / rN）秒的时间中传输完毕。
TL是磁盘旋转半周的时间，TL=（1/2r）秒， 由此可得：
Tb=Ts＋1/2r＋n/rN 秒

## Slide 4: 问题4
一光栅扫描图形显示器，每帧有个1024X104像素.可以显示16种颜色，问帧存储器容量至少需要多大
因为刷新存储器所需存储容量 = 分辨率 × 每个像素点颜色深度
1024*1024*4/8=0.5MB

## Slide 5: 问题5
有如下六种存储器:主存、高速缓存、寄存器组、CD-ROM存储器、MO磁盘和活动头硬磁盘存储器，要求:
(1)按存储容量和存储周期排出顺序;
(2)将有关存储器排列组成一个存储体系;
(3)指明它们之间交换信息时的传送方式。
（1）存储容量从大到小依次为:活动头磁盘存储器，MO磁盘，CD-ROM存储器，主存，
高速缓存，寄存器组
存储周期从大到小依次为:CDyROM存储器，Mo磁盘，活动头磁盘存储器，主存，
高速缓存，寄存器组

## Slide 6: 问题5
（2）可构成如下的多级存储体系:
┌────┐
│寄存器组│
┌┴────┴┐
│高速缓存 │
├──────┤
│主存 │
┌┴──────┴───┐
│活动头硬磁盘 │
├───────────┤
│MO磁盘CD-ROM存储器│
└───────────┘

## Slide 7: 问题5
（3）
CPU和高速缓存以及CPU和主存之间有直接的数据通路，而CPU一与外存之间不存在直接的数据通路，CPU访问硬盘和光盘时都需要先将信息调入主存。

## Slide 8: 问题6
CRT的显示适配器中有一个刷新存储器，说明其功能。刷存的容量与什么因素有关?若CRT的分辨率为1024 X 1024像素点，颜色深度为24位，问刷新存储器的存储容量是多少?
刷新存储器是用来存储一帧图像信息以不断提供刷新图像的信号。其存储容量由图像分辨率和灰度级决定。
1024*1024*24/8=3MB