## Slide 1: 数字逻辑基础
谢卫华

## Slide 2: 数字逻辑基础
数字电路
数制
代码和常用码制

## Slide 3: 数字电路
信号的分类
信号是信息的载体，通常理解为随时间变化的某种物理量，记为f(t)；根据时间t和信号幅值f(t)是否连续取值，将信号分为以下四类
  (1) 时间连续、幅值连续的信号——模拟信号
  (2) 时间离散、幅值连续的信号
  (3) 时间连续、幅值离散的信号
  (4) 时间离散、幅值离散的信号——数字信号

## Slide 4: 数字电路
四类信号之间的关系

## Slide 5: 数字电路
四类信号之间的关系

## Slide 6: 数字电路
数字电路的特点
对数字信号进行处理的电路称为数字电路，对模拟信号进行处理的电路称为模拟电路。数字电路之所以能够广泛应用，主要是因为与模拟电路相比，具有如下优点：

## Slide 7: 数字电路
数字电路的特点
  (1) 抗干扰能力强，稳定性高；
  (2) 集成度高，功耗低，速度快；
  (3) 数字信号便于存储，处理和传输；
  (4) 通用性强，大批量生产，成本低；
  (5) 易于设计；
  (6) 可编程性。

## Slide 8: 数字电路
数字电路的分类
按照逻辑功能的不同特点分类
  组合逻辑电路（无记忆功能）
  时序逻辑电路（有记忆功能）

## Slide 9: 数字电路
数字电路的分类
按照集成度的不同分类：
名称 | SSI | MSI | LSI | VLSI | ULSI | GSI
器件数 | <102 | 102~103 | 103~105 | 105~107 | 107~109 | >109
门数 | <10 | 10~102 | 102~104 | 104~106 | 106~108 | >108
年代 | 1961 | 1966 | 1971 | 1980 | 1988 | 1994
典型 产品 | 逻辑门、触发器 | 加法器、计数器 | 4-8位MCU、小型存储器 | 16-32位MCU、大型存储器 | PLD、ASIC | CPU、显卡、内存

## Slide 10: 与数字电路
典型数字系统举例

## Slide 11: 数字电路
数字电路的分析方法
数字电路的分析:根据电路确定电路输出与输入之间的逻辑关系。
分析工具：逻辑代数。
电路逻辑功能主要用真值表、功能表、逻辑表达式和波形图。

## Slide 12: 数字电路
数字电路的设计方法
数字电路的设计:从给定的逻辑功能要求出发，选择适当的逻辑器件，设计出符合要求的逻辑电路。
数字电路的测试方法
测试时必须具备的基本仪器设备:数字电压表和电子示波器

## Slide 13: 数制
数制：多位数码中每一位的构成方法，以及从低位到高位的进位规则，也称为进位计数制。
常用的数制
  十进制：与人自身的特点有关；
  二进制：易于用电路实现；
  十六进制：书写和识别方便。
  任意进制(N进制)数的位权展开式为
  其中ki是第i位数码的大小，N为基数，Ni为第i位数码的权值，n和m分别表示整数部分和小数部分的位数。

## Slide 14: 数制
不同进制数的对照表
十进制数 | 二进制数 | 十六进制数 | 十进制数 | 二进制数 | 十六进制数
0 | 0000 | 0 | 8 | 1000 | 8
1 | 0001 | 1 | 9 | 1001 | 9
2 | 0010 | 2 | 10 | 1010 | A
3 | 0011 | 3 | 11 | 1011 | B
4 | 0100 | 4 | 12 | 1100 | C
5 | 0101 | 5 | 13 | 1101 | D
6 | 0110 | 6 | 14 | 1110 | E
7 | 0111 | 7 | 15 | 1111 | F

## Slide 15: 数制
不同数制间的转换
  整数部分：除2取余，逆序排列；
  小数部分：乘2取整，顺序排列。
将十进制数173.8125转换为二进制数

## Slide 16: 数制
  因此，(173.8125)10=(10101101.1101)2。
当十进制数较大时，不必逐次除2，而是将十进制数和与其相当的2n对比，使转换过程得到简化。
例如，173−128(27)=45=32+8+4+1=25+23+22+20，
所以k7=k5=k3=k2=k0=1，于是得到(173)10=(10101101)2。

## Slide 17: 数制
  按照位权展开式展开并求和，例如：
  2. 二进制数转换成十进制数
  十六进制转换成十进制数的方法相同。例如：

## Slide 18: 数制
  3. 二进制数和十六进制数的相互转换
二进制数转换为十六进制数，从小数点开始，向左、向右每四位合并为一位十六进制数码，例如：
(101 1110.1011 001)2 = (5E.B2)16
十六进制数转换为二进制数，把每位十六进制数展开为四位二进制数即可，例如
(7E3.5B4)16 =(0111 1110 0011.0101 1011 0100)2
常用数制之间的转换方法如图所示。

## Slide 19: 代码和常用码制
二进制代码的位数(n),与需要编码的事件（或信息）的个 数(N)之间应满足以下关系：
2n-1≤N≤2n
1. 二—十进制编码(数值编码)
(BCD码----- Binary Code Decimal）
用4位二进制数来表示一位十进制数中的0~9十个数码。
从4 位二进制数16种代码中,选择10种来表示0~9个数码的方案有很多种。每种方案产生一种BCD码。
码制:编制代码所要遵循的规则

## Slide 20: 代码和常用码制
BCD码十进制数码 | 8421码 | 2421 码 | 5421 码 | 余3码 | 余3循环码
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | 0010
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0100 | 0110
2 | 0010 | 0010 | 0010 | 0101 | 0111
3 | 0011 | 0011 | 0011 | 0110 | 0101
4 | 0100 | 0100 | 0100 | 0111 | 0100
5 | 0101 | 1011 | 1000 | 1000 | 1100
6 | 0110 | 1100 | 1001 | 1001 | 1101
7 | 0111 | 1101 | 1010 | 1010 | 1111
8 | 1000 | 1110 | 1011 | 1011 | 1110
9 | 1001 | 1111 | 1100 | 1100 | 1010
（1）几种常用的BCD代码

## Slide 21: 代码和常用码制
（2）各种编码的特点
余３码的特点:当两个十进制的和是10时，相应的二进制正好是16，于是可自动产生进位信号,而不需修正.0和9, 1和8,…..6和4的余３码互为反码,这对在求对于10的补码很方便。
余3码循环码：相邻的两个代码之间仅一位的状态不同。按余3码循环码组成计数器时，每次转换过程只有一个触发器翻转，译码时不会发生竞争－冒险现象。
有权码：编码与所表示的十进制数之间的转算容易
如(10010000) 8421BCD=(90)Ｄ

## Slide 22: 代码和常用码制
对于一个多位的十进制数，需要有与十进制位数相同的几组BCD代码来表示。例如：
不能省略！
不能省略！
(3)用BCD代码表示十进制数

## Slide 23: 代码和常用码制
对于有权BCD码，可以根据位权展开求得所代表的十进制数。例如：
[
]
BCD
8421
0111
(
)
D
7
=
1
1
2
1
4
1
8
0
+
+
+
=




[
]
(
)
D
BCD
2421
7
1
1
2
0
4
1
2
1
1101
=
+
+
+
=




(4)求BCD代码表示的十进制数

## Slide 24: 代码和常用码制
2.可靠性代码
格雷码是一种无权码。
二进制码 b3b2b1b0 | 格雷码 G3G2G1G0
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000
编码特点是：任何两个相邻代码之间仅有一位不同。
该特点常用于模拟量的转换。当模拟量发生微小变化，格雷码仅仅改变一位，这与其它码同时改变2位或更多的情况相比，更加可靠,且容易检错。
1）格 雷 码

## Slide 25: 代码和常用码制
2）. 奇偶校验码
奇偶校验码由两部分组成，一部分是信息码，表示需要传送的信息本身；另一部分是1位校验位，取值为0或1，以使整个代码中“1”的个数为奇数或偶数。使“1”的个数为奇数的称奇校验，为偶数的称偶校验。 。

## Slide 26: 代码和常用码制
ASCII码
ASCII码为美国信息交换标准代码，由七位二进制代码（b7b6b5b4b3b2b1）组成，分别编码128个字母、数字和控制码，如表所示。
表 ASCII码表
b4b3b2b1 | b7b6b5 |  |  |  |  |  |  | 
 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
0000 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p
0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q
0010 | STX | DC2 | “ | 2 | B | R | b | r
0011 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s
0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t
0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u
0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v
0111 | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w

## Slide 27: 代码和常用码制
在七位ASCII码前补加一位“1”，则构成我国汉字编码使用的扩展ASCII码(1b7b6b5b4b3b2b1)。用两个扩展ASCII码编码一个汉字，最多可编码128×128 = 16384个汉字或字符。
b4b3b2b1 | b7b6b5 |  |  |  |  |  |  | 
 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x
1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y
1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z
1011 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | {
1100 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦
1101 | CR | GS | - | = | M | ] | m | }
1110 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~
1111 | SI | US | / | ? | O | - | o | DEL
表ASCII码表（续）

## Slide 28: 小结
数字电路
数制
代码和常用码制